## Slide 1: การสร้างอุปกรณ์เชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้เพื่อการสร้างมุมมองเพิ่มเติมสำหรับจอภาพในการแสดงมุมมองสามมิติแบบหลายมุมมอง นำเสนอแบบเสนอโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภากร มัทนพจนารถ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร. พิชญะ สิทธีอมร
วิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

## Slide 2: FPGA Implementation of View Expansion for Automultiscopic 3D Displays Proposal Presentation
ภากร มัทนพจนารถ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร. พิชญะ สิทธีอมร
วิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

## Slide 3: FPGA Implementation of View Expansion for Automultiscopic 3D Displays Proposal Presentation
Pakorn Matanapojanard Ph.D. Pitchaya Sitthi-amorn
COMPUTER ENGINEERING PRE-PROJECT Faculty of Engineering Chulalongkorn University November / 2015

## Slide 4: Outline
ส่วนที่ 1 : มโนทัศน์
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 : วิธีการ
ขอบเขตเชิงการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

## Slide 5: ส่วนที่ 1 : มโนทัศน์
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## Slide 6: ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของหน้าจอ 3 มิติ ทั่วโลก นั้นมีการเติบโตจาก 29,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 544,000 บาทในปี 2558
Notes: ทั้งนี้ ดิสเพลย์เซิร์ซ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยระบุว่ามูลค่าตลาดหน้าจอแบบ 3 มิติทั่วโลก (รวมทีวี และจอมอนิเตอร์) จะมีการเติบโตจาก 902 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 29,000 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 22,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 704,000 ล้านบาท ในปี 2561 ทั้งนี้ ถ้านับเฉพาะทีวี 3 มิติ จะมีมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 544,000 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาปริมาณความต้องการทีวี 3 มิติอยู่ที่ 200,000 เครื่อง ทว่าในอีก 8 ปีข้างหน้าคาดว่าปริมาณความต้องการทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 64 ล้านเครื่อง

## Slide 7: สื่อสามมิติคืออะไร?
ยาว
กว้าง
กว้าง
ลึก
2D
3D

## Slide 8: หลักการทำงานของสื่อสามมิติ

## Slide 9: รูปแบบของสื่อสามมิติในปัจจุบัน
Anaglyph 3D
Linear Polarization 3D

## Slide 10: Anaglyph 3D
ภาพสองภาพ ถูกฉายลงบนจอ
โดยแต่ละภาพนั้นสำหรับคนละตา
2.ภาพทั้งสองนั้นนั้นมีมุมมองที่
แตกต่างกัน
3. เมื่อภาพนั้นมากระทบที่แว่นตา เลนท์แต่ละ
ข้างจะทำการบล็อคภาพที่แตกต่างกัน
4. ภาพที่เห็นนั้นจะแตกต่างกัน และสมองจะ
ทำการรวมสองมุมมองนี้และทำให้สื่อสามมิติขึ้น

## Slide 11: Linear Polarization 3D
ภาพสองภาพ ถูกฉายลงบนจอ
2.ภาพทั้งสองนั้นนั้นมีมุมมองที่
แตกต่างกัน แต่ละภาพนั้นมี
ทิศทางของคลื่นที่แตกต่างกัน
3. เมื่อภาพนั้นมากระทบที่แว่นตา เลนท์แต่ละ
ข้างจะทำกรองเพื่อให้ผ่านได้เฉพาะคลื่นคนละทิศทาง
4. ภาพที่เห็นนั้นจะแตกต่างกัน และสมองจะ
ทำการรวมสองมุมมองนี้และทำให้สื่อสามมิติขึ้น

## Slide 12: ข้อจำกัดในการรับชมสื่อสามมิติในปัจจุบัน
ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมเท่ากับจำนวนคนที่รับชม
ภาพที่ได้นั้น มีเพียงสองมุมมอง เนื่องจากสื่อสามมิตินั้น สร้างด้วยภาพเพียงสองภาพที่มีมุมมองแตกต่างกันเท่านั้น

## Slide 13: ส่วนที่ 1 : มโนทัศน์
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## Slide 14: วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา อุปกรณ์ สำหรับการสร้าง มุมมองเพิ่มเติม
สำหรับ สื่อสามมิติแบบหลายมุมมอง ที่สามารถทำงานบน
หน้าจอที่รองรับ และไม่จำเป็นต้องใช้แว่นในการรับชม

## Slide 15: เป้าหมาย
อุปกรณ์ นั้นสามารถสร้างได้โดยใช้ อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้(FPFA) และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ สามารถทำการคำนวณข้อมูลขาเข้าซึ่งเป็นมุมมองสามมิติและได้ข้อมูลขาออกเป็น มุมมองสามมิติแบบหลายมุมมอง
อุปกรณ์ สามารถทำงานได้ในเวลา เสมือนทันที (Almost Real Time)
อุปกรณ์ มีการประยุกต์ใช้ การจัดตารางกระบวนการ(Process Scheduling) เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมให้สามารถทำงานได้โดยทรัพยากรที่จำกัด

## Slide 16: ส่วนที่ 1 : มโนทัศน์
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## Slide 17: แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ส่วนที่ 1: Application
ส่วนที่ 2: Programed FPGA
15

## Slide 18: โปรแกรมประยุกต์ (Application)
คุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์
  การจัดการข้อมูลขาเข้า
การจัดการการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง
  การจัดการข้อมูลขาออก

## Slide 19: โปรแกรมประยุกต์ (Application)
ภาษาที่ใช้ในการสร้าง C , C++
โปรแกรมสำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์
“Xilinx Software Development Kit”

## Slide 20: โปรแกรมบนอุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้
ขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์
  การแปลงมุมมองสามมิติเป็นคลื่นช่วงเล็ก
การประมาณความลึกต่อหนึ่งคลื่นช่วงเล็ก
  การสร้างมุมมองเพิ่มเติมขึ้นใหม่

## Slide 21: โปรแกรมบนอุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้
การเชื่อมต่อ รับข้อมูลขาเข้าและส่งข้อมูลขาออกด้วย สายสื่อประสมความคมชัดสูง (High-Definition Multimedia Interface :HDMI)
โปรแกรมสำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์
“Vivado Design Suite Webpack Edition”
ภาษาที่ใช้ในการสร้าง Verilog HDL
19

## Slide 22: ส่วนที่ 1 : มโนทัศน์
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวคิดในการทำงานของอุปกรณ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## Slide 23: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (Direct Memory Access :DMA)
  อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้ (Field Programmable Gate Array: FPGA)
  การจัดตารางของกระบวนการ (Process Scheduling)
  Steerable Pyramid

## Slide 24: การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22

## Slide 25: อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้
1
2
3
Notes: D:: ensuring that clock edges arrive at internal flip-flops in synchronism with clock edges arriving at the input.

## Slide 26: การจัดตารางของกระบวนการ
การทำงานแบบ Multiple Cycle
การทำงานแบบ Pipeline
การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ เพื่อให้รองรับกับการทำงานบนอุปกรณ์ตรรกกะแบบโปรแกรมได้

## Slide 27: Steerable Pyramid
Notes: คือการท าพีระมิดรูปภาพ (Image Pyramid) รูปแบบหนึ่งโดยการพิจารณารูปภาพที่ขนาดต่างๆด้วย
Steerable Pyramid นั้น เป็นการแยกรูปภาพแบบหลายแกน(multi-orientation image decomposition)
เพื่อการประมวลผลส าหรับการประมวลผลภาพ (Image Processing) และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ (Computer
Vision) การท างานนั้นได้รับการพัฒนามาจากการแยกสัญญาณโดยวิธีการเปลี่ยนให้เป็นการแกว่งสั้นๆ
(Wavelet Decomposition) โดย Steerable Pyramid มีการพัฒนาโดยสามารถท าการค านวณในแนวทแยง
ได้ด้วย เนื่องจากWavelet Decomposition สามารถท าการค านวณได้เพียงแนวตั้งและแนวนอน จึงได้รับ
ความนิยมมากกว่า และการท างานพื้นฐานของ Steerable Pyramid นั้นคือการท าอนุพันธ์ทิศทางล าดับที่ K
(Kth-order Directional Derivative) และการท างานของ Steerable Pyramid นั้นสามารถอธิบายได้ด้วย
การแยก(Decomposition) 2 ส่วน ดังนี้
5.1. การแยกเชิงมุม (Angular Decomposition) เป็นการแยกเชิงมุมโดยสามารถก าหนดค าสั่งอนุพันธ์
ที่ต้องการได้ เพื่อก าหนดทิศทางของอนุพันธ์ในโดเมนเชิงพื้นที่ (Spatial Domain) ให้สามารถ
ด าเนินการตามฟังก์ชั่นเชิงเส้น (Linear Function) ในโดเมน Fourier (Fourier Domain)
5.2. การแยกเชิงรัศมี (Radial Decomposition) นั้นประกอบไปด้วย ฟังก์ชั่นรัศมี (Radial Function)
ซึ่งเป็นข้อบังคับในการสร้างการแยกเวียนเกิด(Decomposition Recursively)

## Slide 28: ส่วนที่ 2 : วิธีการ
ขอบเขตเชิงการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

## Slide 29: ขอบเขตเชิงการทำงานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ สามารถรับข้อมูลขาเข้าและส่งข้อมูลขาออกด้วย สายสื่อประสมความคมชัดสูง (High-Definition Multimedia Interface :HDMI)
อุปกรณ์ สามารถทำงานโดยใช้งาน การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรงได้
อุปกรณ์ มีการออกแบบ สถาปัตยกรรม เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยมีทรัพยากรจำกัดและได้รับ การจัดการกระบวนการ
อุปกรณ์ ทำงานบน อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้ ได้

## Slide 30: ส่วนที่ 2 : วิธีการ
ขอบเขตเชิงการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

## Slide 31: ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน | วันเริ่มต้น | วันเสร็จสิ้น | จำนวนวัน
วางแผน | 09/17/15 | 11/06/15 | 37วัน
ออกแบบการทำงาน | 11/13/15 | 12/30/15 | 34วัน
พัฒนาระบบอุปกรณ์ | 12/24/15 | 02/12/16 | 37วัน
ทดสอบโปรแกรม | 01/19/16 | 02/25/16 | 28วัน
เขียนบทความทางวิชาการ | 02/26/16 | 04/01/16 | 26วัน

## Slide 32: ส่วนที่ 1 วางแผน / ส่วนที่ 2 :ออกแบบการทำงาน

## Slide 33: ส่วนที่ 3 :พัฒนาระบบ / ส่วนที่ 4 :ทดสอบระบบ / ส่วนที่ 5 : เขียนบทความทางวิชาการ

## Slide 34: ส่วนที่ 2 : วิธีการ
ขอบเขตเชิงการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

## Slide 35: สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศึกษาบทความทางวิชาการ
ติดตั้งและศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม “Vivado Design Suite Webpack Edition” และ “Xilinx Software Development Kit”
ศึกษาโครงสร้างและทดลองใช้งาน การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (Direct Memory Access)

## Slide 36: THANK YOU
Q / A